## Slide 1
نظام الكيبورد البصري الذكي للتحكم بالرأس وتتبع الأنف
Nose-Controlled Virtual Keyboard with Hand Gestures & 9-Point Calibration
مشروع تخرج متقدم في هندسة البرمجيات والرؤية الحاسوبية (Computer Vision & HCI)
• المعمارية: Layered OOD Architecture | Latching State Machine | Concurrency Multi-Threading • الحالة: مكتمل ومختبر بنسبة نجاح 100% في اختبارات الوحدات (Unit Testing Passed)

## Slide 2
1. تعريف المشكلة والدوافع الهندسية
Conceptual & Domain Modeling: Problem Statement & Significance
• تحديات مرضى التصلب الجانبي الضموري (ALS) والشلل الرباعي: فقدان السيطرة الحركية على الأطراف مع بقاء حركة الوجه والعينين.
• عائق الحلول التجارية السائدة: أجهزة تتبع بالأشعة تحت الحمراء باهظة التكلفة (5,000$ - 15,000$) وتتطلب عتاداً خاصاً وسريع العطب.
• معضلة 'لمسة ميداس' (Midas Touch Problem): الخلط الشائع بين النظر التلقائي المجرد وإرادة النقر الفعلي.
• الارتعاش الفسيولوجي الميكروي (Physiological Tremors): تذبذب الرأس الطبيعي يمنع استقرار المؤشر على الحروف الصغيرة.
• الهدف والحل البرمجي: نظام كيبورد ذكي يعمل على أي كاميرا ويب عادية (Consumer Webcam) دون أي تكاليف مادية إضافية وبدقة متناهية.

## Slide 3
2. هيكلية المتطلبات الشاملة
Requirements Engineering: Functional & Non-Functional Specifications
• المتطلبات الوظيفية (FRs): تتبع الأنف، الكتابة بالتثبيت الزمني (Dwell Selection)، والتحكم بالإيماءات وقفل الصفوف.
• الأمان والخصوصية (Security & Privacy): معالجة البيانات محلياً بالكامل (100% On-Device) بدون إرسال أي صورة للسحابة.
• الأداء والزمن الحقيقي (Performance): معدل إطارات مستقر >= 35 FPS وزمن استجابة كلي <= 28ms واستهلاك منخفض للمعالج.
• الموثوقية والتحمل (Reliability & Fault Tolerance): التحول التلقائي لحالة التجميد الآمن (Safe Freeze) فور اختفاء الوجه أو انقطاع الكاميرا.
• بيئة العمل المريحة (Ergonomics): تصميم الأزرار وفق قانون فتس (Fitts's Law) لتقليل جهد الرقبة وتوفير زاوية رؤية مريحة <= 15 درجة.

## Slide 4
3. المعمارية البرمجية وفصل الاهتمامات
Software Architecture & Modular Separation of Concerns
• المعمارية الطبقية (Layered OOD): تقسيم النظام إلى 4 طبقات (Presentation, Coordination, Domain Math, Perception Infrastructure).
• وحدة الرياضيات الصرفة (core_math.py): دوال نقية بدون حالة (Pure Stateless Functions) قابلة للاختبار المباشر (100% Testable).
• محرك الرؤية وخوارزمية التحكم (tracking_engine.py): عزل تهيئة MediaPipe ومعالجة الحركة عبر NosePointerAlgorithm.
• آلة الحالات المستقرة (state_machine.py): إدارة آمنة للحالات ومنع الذبذبة والتداخل العشوائي للإيماءات.
• نافذة المعايرة (calibration_ui.py): واجهة تفاعلية مستقلة لمعايرة 9 نقاط واستخراج مصفوفة التحويل التآلفي Affine Transform.

## Slide 5
4. نموذج المعالجة متعددة الخيوط لمنع التجميد
Multi-Threaded Concurrency Model: Anti-Freezing Architecture
• معضلة التجميد (UI Freezing): العمليات الرؤيوية الكثيفة (MediaPipe Inference) تستهلك 15-25ms وتجمد خيط واجهة Tkinter إذا دُمجت معه.
• خيط المعالجة المستقل (Background Worker Thread): يتولى حصرياً قراءة الكاميرا واستخراج النقاط وتطبيق خوارزميات التنعيم.
• قفل التزامن الآمن (threading.Lock): تداول البيانات بأمان تام بين خيط الكاميرا وخيط الواجهة دون أي سباق بيانات (Zero Race Conditions).
• كائن نقل البيانات (TrackingResult DTO): تغليف كافة قياسات الإطار في بنية بيانات متماسكة وثابتة قبل تسليمها للواجهة.
• النتيجة الهندسية: واجهة مستخدم فائقة الاستجابة بمعدل 60 إطاراً في الثانية دون أي بطء أو تقطيع.

## Slide 6
5. الخوارزميات والتحليل الرياضي المتقدم
Mathematical & Algorithmic Foundations: Deadband & Leash Easing
• المنطقة الميتة الصارمة (Strict Deadband): قفل ليزري صامت عند الحركة <= 1.8 بكسل لمنع الارتعاش الفسيولوجي تماماً (Zero Jitter).
• التنعيم التدريجي المتصل (Continuous Leash Easing): دالة تسارع انسيابية تضمن اتصال المشتقة واستجابة سريعة فورية بدون مطاطية.
• مصفوفة التحويل التآلفي 9 نقاط (Affine Transform): حل منظومة المعادلات بالمربعات الصغرى لربط إحداثيات الأنف بالشاشة بدقة متناهية.
• نسبة أبعاد العين (EAR): معادلة هندسية تقيس انفتاح الجفن؛ إذا كان EAR < 0.16 يُعلق التثبيت فوراً لحل معضلة لمسة ميداس.
• تقدير زوايا الرأس (Head Pose Yaw & Pitch): التحقق الهندسي من توجه وجه المستخدم للشاشة لحمايته من إجهاد الرقبة.

## Slide 7
6. آلة الحالات المستقرة زمنياً (Latching FSM)
Latching State Machine Management & Collision Prevention
• الحالات المعيارية الخمس: النشطة (ACTIVE)، المتوقفة (PAUSED)، المعايرة (CALIBRATING)، قفل الصف (ROW_LOCKED)، والتجميد الآمن (SAFE_FREEZE).
• الاستقرار الزمني وتأكيد الإيماءة (Debounce Latching): اشتراط استمرار القبضة أو الكف لمدة 0.35 ثانية قبل التحول لمنع التقلب العشوائي.
• قفل الصفوف بالأصابع: إشارة 1-4 أصابع تقفل حركة المؤشر رأسياً لتسريع الكتابة في بعد أفقي واحد.
• القاعدة الهندسية الذهبية: أثناء جلسة المعايرة (CALIBRATING)، تُحظر وتُتجاهل جميع إيماءات اليد تماماً لمنع حدوث أي تعارض.
• التعافي الذاتي في التجميد الآمن (SAFE_FREEZE): استعادة الحالة السابقة تلقائياً فور عودة وجه المستخدم للإطار.

## Slide 8
7. ضمان الجودة واختبارات الوحدات (Unit Testing)
Software Quality Assurance: Automated Unit Tests (100% Passed)
• هرم الاختبارات (Testing Pyramid): تطبيق اختبارات الوحدات الآلية على كافة المكونات الحسابية وآلة الحالات.
• تغطية الاختبارات (12 Unit Tests): تشمل فحص EAR، زوايا الرأس، القفل الليزري في المنطقة الميتة، وحل مصفوفة Affine.
• إثبات القفل الصارم مخبرياً: تأكيد ثبات إحداثيات المؤشر رياضياً بنسبة تطابق 100% عند تحريك الأنف داخل المنطقة الميتة.
• اختبار عزل المعايرة برمجياً: إثبات تجاهل إيماءات اليد وحماية حالة CALIBRATING من التداخل في سيناريوهات الاختبار الآلي.
• النتيجة المعملية: نجاح كافة الاختبارات الاثني عشر (Ran 12 tests in 0.001s - OK) وتحقيق معايير الجودة الأكاديمية العليا.

## Slide 9
8. الخلاصة والتطويرات المستقبلية
Conclusion, Scientific Impact & Future Research Directions
• تحقيق الأهداف: بناء نظام كيبورد ذكي متكامل، مجاني، وعالي الاعتمادية، يعمل على كاميرات الويب القياسية بدون عتاد إضافي.
• الالتزام الهندسي الصارم: تطبيق OOD، التزامن متعدد الخيوط، آلة الحالات الدائمة، والتحقق الفسيولوجي المزدوج.
• تجربة المستخدم الفاخرة: واجهة داكنة مريحة للعينين، مؤشر ذكي بحلقة تثبيت دائرية (Circular Dwell Ring)، ودعم كامل للغتين العربية والإنجليزية.
• التطويرات المستقبلية (Future Work): دمج نماذج التنبؤ بالكلمات بالذكاء الاصطناعي التوليدي لزيادة سرعة الكتابة (WPM).
• إضافة محرك نطق آلي مسموع (Text-to-Speech) لتحويل النص المكتوب إلى صوت عربي طبيعي لذوي الاحتياجات الخاصة.